## Slide 1: Parámetros de corte
Parámetros de corte para fresadora
Ejercicio de comparación de herramientas
Configuración de herramientas en Inventor
Ejercicios de parámetros de corte

## Slide 2: Lectura para próxima clase
En español
Fresado sin o con líquido de corte - Sandvik
En inglés
Dry milling or with cutting fluid – Sandvik

## Slide 3: Parámetros de corte para fresadora
Parámetros de corte

## Slide 4: Parámetros de corte para fresadora
Parámetro | Nombre | Métrico | Imperial
 | Velocidad del husillo | [rpm] | [rpm]
 | Velocidad de corte | [m/min] | [ft/min] o [sfpm]
 | Avance de la mesa | [mm/min] | [in/min]
 | Profundidad de corte axial | [mm] | [in]
 | Profundidad de corte radial | [mm] | [in]
 | Avance por diente | [mm/diente] | [in/diente]
 | Dientes de corte |  | 
Parámetro | Nombre | Métrico | Imperial
 | Velocidad del husillo | [rpm] | [rpm]
 | Velocidad de corte | [m/min] | [ft/min] o [sfpm]
 | Avance de la mesa | [mm/min] | [in/min]
 | Profundidad de corte axial | [mm] | [in]
 | Profundidad de corte radial | [mm] | [in]
 | Avance por diente | [mm/diente] | [in/diente]
 | Dientes de corte |  | 

## Slide 5
Parámetro | Nombre | Métrico | Imperial
 | Velocidad del husillo |  | 
 | Avance de la mesa |  | 
 | Avance por revolución |  | 
 | Tasa de remoción de material |  | 
Parámetro | Nombre | Métrico | Imperial
 | Velocidad del husillo |  | 
 | Avance de la mesa |  | 
 | Avance por revolución |  | 
 | Tasa de remoción de material |  | 

## Slide 6: Parámetros de corte
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | Información de proveedor |  | 
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | Información de proveedor |  | 
Avance de la mesa |  |  | 
Tasa de remoción de material |  |  | 
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | Información de proveedor |  | 
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | Información de proveedor |  | 

## Slide 7: Clasificación de materiales

## Slide 8: Ejercicio de comparación de herramientas
Parámetros de corte

## Slide 9: Ejemplo de corte
Característica de herramienta | 
Proveedor: | Sandvik
Tipo de herramienta: | Insertable para fresado (careado)
Línea de herramienta: | CoroMill® 490
Diámetro de herramienta: | ¾ pulgada
Característica del inserto | 
Proveedor: | Sandvik
Clasificación de material: | Aleaciones de acero (P)
Radio de punta: | 0.4 mm
Inserto: | 490R-08T304E-ML 1040

## Slide 10
Configuración del corte:
Material de acero (P) con dureza de 175 HB.
Careado de superficie plana sin interrupciones
Condiciones “buenas” de estabilidad de sujeción.
Profundidad axial: 2 mm
Área de corte: 100 x 100 mm
Herramienta de 19.05 mm (0.75 in) de diámetro.

## Slide 11: Ejemplo de corte
Característica de herramienta | 
Proveedor: | 7LEADERS
Tipo de herramienta: | Fresa helicoidal enteriza
Diámetro de herramienta: | ¾ pulgada

## Slide 12
Configuración del corte:
Material de acero (P) con dureza de 175 HB.
Careado de superficie plana sin interrupciones
Condiciones “buenas” de estabilidad de sujeción.
Profundidad axial: 2 mm
Área de corte:
  Círculo de 101.6 mm (4 in) de diámetro
Herramienta de 19.05 mm (0.75 in) de diámetro.

## Slide 13: Configuración de herramientas en Inventor
Parámetros de corte

## Slide 15: Ejercicios de parámetros de corte
Parámetros de corte

## Slide 16: Estrategia careado: Fresa Proveedor: Sandvik
Material H
Material S

## Slide 17: Estrategia careado: Fresa enteriza Proveedor: Widia
Material N
Material P

## Slide 18: Estrategia taladrado: Broca Proveedor: Toolmex
Material N
Material P

## Slide 19: Comparar la tasa de remoción de material para maquinar material clasificación P1 con grados TN6525 y TN 6540, tamaño de inserto 12 mm.

## Slide 20: Solución TN6525:
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 350 | 270 | 230
 | 9 284 | 7 161 | 6 100
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.30 | 0.35
Avance de la mesa (mm/min) | 2 785 | 4 296 | 4 270
 | 10 | 15 | 15
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 350 | 270 | 230
 | 9 284 | 7 161 | 6 100
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.30 | 0.35
Avance de la mesa (mm/min) | 2 785 | 4 296 | 4 270
 | 10 | 15 | 15

## Slide 21: Solución TN6540:
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 290 | 225 | 190
 | 7 692 | 5 968 | 5 039
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.40 | 0.50
Avance de la mesa (mm/min) | 2 307 | 4 774 | 5 039
 | 8.3 | 17.2 | 18.1
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 290 | 225 | 190
 | 7 692 | 5 968 | 5 039
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.40 | 0.50
Avance de la mesa (mm/min) | 2 307 | 4 774 | 5 039
 | 8.3 | 17.2 | 18.1

## Slide 22: Solución TN6540, :
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 290*.85 | 225*.85 | 190*.85
 | 6 540 | 5 072 | 4 280
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.40 | 0.50
Avance de la mesa (mm/min) | 1 960 | 4 057 | 4 280
 | 2.4 | 5 | 5
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 290*.85 | 225*.85 | 190*.85
 | 6 540 | 5 072 | 4 280
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.40 | 0.50
Avance de la mesa (mm/min) | 1 960 | 4 057 | 4 280
 | 2.4 | 5 | 5

## Slide 23: Solución TN6540, material S35:
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 30 | 20 | 15
 | 795 | 530 | 397
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.40 | 0.50
Avance de la mesa (mm/min) | 238 | 424 | 397
 | 0.85 | 1.5 | 1.4
 | Liviano | Medio | Pesado
Velocidad de corte (m/min) | 30 | 20 | 15
 | 795 | 530 | 397
Avance por diente (mm/diente, mm/tooth) | 0.15 | 0.40 | 0.50
Avance de la mesa (mm/min) | 238 | 424 | 397
 | 0.85 | 1.5 | 1.4